## Slide 1
Преподаватель: Зверева Катерина Алексеевна
Обратная связь: zvereva-designer@yandex.ru
Дисциплина: Основы черчения
для С-205
Занятие: 5д (2 часа)
Тема: Аксонометрические проекции
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (ГАПОУ СО «УКТП»)

## Slide 2
Обычный рисунок (фото, картина) изображает предмет, как он представляется глазу наблюдателя.

## Slide 3
Способы проецирования перспективного изображения используют при создании технических рисунков и архитектурных проектов.

## Slide 4
Ортогональные и аксонометрическая проекции

## Slide 5: Аксонометрические проекции
Аксонометрической проекцией называется изображение, полученное на аксонометрической плоскости в результате параллельного проецирования предмета вместе с системой координат, которое наглядно отображает его форму.

## Slide 6
КЛАССИФИКАЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ
Аксонометрические проекции классифицируются в по двум признакам:
1. По направлению проецирования:
Прямоугольные - направление проецирования перпендикулярно плоскости проекций.
Косоугольные - направление проецирования не перпендикулярно аксонометрической плоскости проекций.
2. По коэффициентам искажения

## Slide 7: По направлению проецирования
Аксонометрические проекции
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция
Прямоугольная изометрическая проекция

## Slide 8: СТАНДАРТНЫЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ
ГОСТ 2.317-69, рекомендует применять пять стандартных аксонометрических проекций:
1. Прямоугольные
изометрия
диметрия
2. Косоугольные
фронтальная изометрия
горизонтальная изометрия
фронтальная диметрия.

## Slide 10: Прямоугольная изометрическая проекция
Коэффициент искажения по всем осям ГОСТ рекомендует строить без сокращения равной единице, что соответствует увеличению изображения в 1,22 раза.

## Slide 11: Прямоугольная диметрическая проекция
Коэффициент искажения: Kx = Kz = 1; Ky = 0,5, при этом изображение получается увеличенным в = 1,06 раза.

## Slide 12: Косоугольная фронтальная изометрическая проекция
Коэффициенты искажения по всем осям будут равны единице. Допускается применять фронтальные изометрические проекции с углом наклона оси y, равным 30 и 60.

## Slide 13: Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция
Коэффициенты искажения по всем осям принимаются равными единице. Допускается применять горизонтальные изометрические проекции с углом наклона оси y = 45 и 60,сохраняя угол между осями x, y = 90.

## Slide 14
Коэффициенты искажения по осям x и z равны единице, а по оси y принимается равным 0,5. Допускается применять фронтальные диметрические проекции с углом наклона оси y, равным 30 и 60.
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция

## Slide 15: коэффициенты искажения аксонометрических проекций
Изометрия – коэффициенты искажения по всем трем осям равны между собой (Kx = Ky = Kz)
Диметрия – коэффициенты искажения по двум осям равны между собой, а третий им не равен
(Kx = Kz  Ky)
Триметрия – коэффициенты искажения по всем трем осям не равны между собой (Kx  Ky  Kz)

## Slide 16: Способы выполнения осей координат
Косоугольная фронтальная диметрическая проекция
Прямоугольная изометрическая проекция

## Slide 17: Аксонометрические проекции куба
а) б)
а) диметрическая проекция
б) изометрическая проекция
________________
Аксонометрия (от греч. аxon – ось и metreo – измеряю) измерение по осям

## Slide 18: Для всех аксонометрических проекций установлены общие правила
ось z всегда вертикальна.
все измерения выполняются только по аксонометрическим осям или прямым, параллельным им.
все прямые линии, параллельные друг другу или осям координат на комплексном чертеже, в аксонометрических проекциях остаются параллельными между собой и соответствующим аксонометрическим осям.

## Slide 19: Диметрия. Вдоль оси z и параллельно ей откладывают высоты, а вдоль оси y – сокращенный в два раза размер ширины, натуральный размер длины предмета вдоль x – натуральный размер.

## Slide 20: Изометрия. По всем аксонометрическим осям и параллельно им откладывают натуральные размеры

## Slide 21
Диметрическая проекция Изометрическая проекция
Построение осей аксонометрических плоскостей. - Построение нижнего основания прямоугольного параллелепипеда.
Шаг 1.

## Slide 22: Построение вертикальных ребер
Диметрическая проекция Изометрическая проекция
Шаг 2.

## Slide 23: Построение боковых граней и верхнего основания
Диметрическая проекция Изометрическая проекция
Шаг 3.

## Slide 24: Шаг 4. Определение видимости граней. Шаг 5. Обводка.
Диметрическая проекция Изометрическая проекция

## Slide 25: Запомните!!!
В аксонометрических проекциях из каждой вершины предмета всегда выходят три ребра (видимых или невидимых).

## Slide 26
Практическая работа
Задание
1. Оформить формат А4.
- ориентация формата – вертикально;
- основная надпись – ученическая.
2. Выполнить упражнение.

## Slide 27: Упражнение. Построить диметрическую и изометрическую проекции детали.
Диметрическая проекция
Изометрическая проекция

## Slide 28
Диметрическая проекция

## Slide 29
Изометрическая проекция

## Slide 30: шаг 3
Образец выполнения задания.
Зверева ЕА